## Slide 1
1. 기존 동작
gMON
micom
#define WDG_STX 0x02
#define WDG_ACK 0x06
#define WDG_POLL 0x11
#define WDG_DISABLE 0x12
#define WDG_ENABLE 0x13
#define WDG_SET_TIME 0x14
#define WDG_REBOOT 0xA4
1) WDG_STX , WDG_ENABLE , 0x00
2) WDG_STX , WDG_ENABLE , 0x00
3) WDG_STX , WDG_POLL , 0x00
4) WDG_STX , WDG_POLL , 0x00
5) WDG_STX , WDG_SET_TIME , 60
6) WDG_STX , WDG_SET_TIME , 60
7) WDG_STX , WDG_POLL , 0x00
8) WDG_STX , WDG_POLL , 0x00
…
Watchdog 활성화
Watchdog timeout 시간 설정(60초)
Poll 송.수신 반복
* 재부팅 동작에서 micom에게
WDG_STX , WDG_REBOOT , 0x00 패킷을 보내면
cold reset 동작

## Slide 2
2. 현재 동작
gMON
micom
1) WDG_STX , WDG_ENABLE , 0x00
2) WDG_STX , WDG_ACK, 수신 에러
#define WDG_STX 0x02
#define WDG_ACK 0x06
#define WDG_POLL 0x11
#define WDG_DISABLE 0x12
#define WDG_ENABLE 0x13
#define WDG_SET_TIME 0x14
#define WDG_REBOOT 0xA4
수신 에러
…
3) WDG_STX , WDG_POLL , 0x00 강제 송신
4) WDG_STX , WDG_ACK, 수신 에러
수신 에러
…
5) WDG_STX , WDG_POLL , 0x00 강제 송신
Watchdog 활성화 송신에 대한 응답 없음
지속적인 수신 에러
일정 시간 간격으로 강제 poll 송신
* 재부팅 동작에서 micom에게
WDG_STX , WDG_REBOOT , 0x00 패킷을 보내면
아무런 반응이 없어서 soft reset 동작으로 대체